## Slide 1: NP90 : Les éoliennes
Groupe 6 :
Antoine Forest
Amandine Laumont
Johan Medioni
Charlotte Mitchell
Sylvain Tiset

## Slide 2: Introduction
Problématique : L’éolien peut-il produire 100% de l’électricité consommée en France ?

## Slide 3: Plan
Qu’est-ce qu’une éolienne ?
Etat des lieux de la production
Production envisageable
Limites
Bilan

## Slide 4: I. Qu’est ce qu’une éolienne ?
Vent
Energie cinétique
Energie mécanique
Energie électrique
Pour que l’éolienne puisse fonctionner la vitesse du vent doit être comprise entre 14 et 90 km/h.

## Slide 5: II. Etat des lieux de la production
En France, pour l’année 2009
Production d’électricité
518,8 TWh dont 75% d’énergie nucléaire et seulement 1,5 % d’énergie éolienne
Consommation d’électricité
486 TWh en interne, une partie de l’énergie produite est exportée à l’étranger

## Slide 6: III. Production envisageable 1) Espace disponible
Zones assez ventées (>5,5 m.s-1) : 193 172,95 km², soit 35,15% du territoire.
Zones occupables :
  les surfaces toujours en herbes ;
  les landes, friches, maquis ... ;
  les sols nus naturels ;
  10% des surfaces cultivée.
D’après les données INSEE : 27,71% du territoire.
Hypothèse de répartition homogène des zones sur le territoire => 9,746 % d’espace disponible pour l’implantation.
52 916,01 km2.

## Slide 7: III- Production envisageable 2) Evaluation de la production d’énergie éolienne
Fonctionnement non continu: 2200 h/an (25%)
Puissance nominale: 1MW
Energie fournie: 2.2 GW.h par an
Surface occupée par une éolienne: 0.1km2 donc 10 éoliennes/km2
Surface exploitable: 52 916 km2
Production d’énergie éolienne envisageable: 1 164 TW.h par an
1 164 TW.h >> 490TW.h (consommation française d’électricité en 2009)

## Slide 8: IV- Limites 1) Stockage de l’énergie électrique

## Slide 9: IV- Limites 1) Stockage de l’énergie éolienne
Production intermittente  énergie non produite selon la demande
Problème: Trouver un moyen de transformer et stocker l’énergie éolienne
Différentes solutions:
    Stockage par batteries
    Stockage hydraulique
    Stockage sous forme d’hydrogène
    Stockage thermique
Mais pertes d’énergie et coûts importants
Difficile voire impossible d’utiliser uniquement énergie éolienne

## Slide 10: IV. Limites 2) Limites environnementales
Impact sur la santé humaine
  Pollution sonore
    Sons audibles (origines mécaniques et aérodynamiques)
    Infrasons
  Pollution visuelle : subjective

## Slide 11: IV. Limites 2) Limites environnementales
  Impact sur la faune
    Santé des animaux affectée, mais de manière infime...
  Sondages
    81 % sont pour le projet éolien en général
    71 % pensent ne pas être assez informés

## Slide 12: V. Bilan du projet
Résultats chiffrés à valeur d'ordre de grandeur
Sources d'incertitudes :
- Répartition inégale des vents et territoires
- 1 type éolienne retenu
- Pas prise en compte off-shore et mini éoliennes
Décision personnelle d'installation sur un terrain privé
Débat public préalable : installation par collectivités
Impact santé et environnement encore mal connu
Notes: Vent pas constant
Choix personnel d'installer différent sondage
1 éolienne puissance nominale 1MW
Pas off-shore ni mini éolienne
Carte des vents approximative
Répartition pas homogène des territoires exploitables

## Slide 13: Conclusion
Production calculée : pas à valeur dans les années à venir
Pas de stockage suffisamment rentable
→ Incapacité à produire 100% énergie via éolien
Intérêt comme énergie renouvelable complémentaire à développer
Quelle réduction des dépenses d'électricité possible ?